## Slide 1: Il metodo delle differenze finite e la sua applicazione nello studio dell’evoluzione di colate di terra
Piernicola Lollino
Rodolfo Roseto

## Slide 2: Indice – Parte 1 (Piernicola Lollino)
Richiami sui principi della modellazione numerica come strumento per l’analisi e l’interpretazione quantitativa dei processi di instabilità di versante
Principi di base del metodo delle differenze finite

## Slide 3
Modello numerico
Simulazione = schematizzazione della realtà fisica mediante la risoluzione di un insieme di equazioni di campo (equilibrio, congruenza, filtrazione, legge costitutiva) che vengono discretizzate nell’ambito di un dominio di calcolo, 1D, 2D o 3D, composto da elementi finiti o elementi discreti
Soluzione approssimata del problema reale
(necessità di schematizzare gli aspetti più importanti del problema fisico: modello concettuale)
Vantaggi:
Possibilità di studiare le relazioni causa – effetto nei processi
Possibilità di definire scenari di evoluzione fisicamente basati

## Slide 4: Caratteristiche ed accuratezza di un modello numerico
Nelle geoscienze, una modellazione numerica dovrebbe prevedere:
- Conoscenza del comportamento dei materiali coinvolti (terreni, rocce)
- Conoscenza della storia geologica pregressa
- Conoscenza della storia recente del processo indagato (individuazione dei processi di origine naturale o antropogenica che hanno condotto alla situazione attuale)
La capacità di un modello numerico di simulare correttamente un problema fisico dipende da:
- Discretizzazione del dominio di calcolo in elementi della griglia
- Modello costitutivo scelto per simulare il comportamento meccanico dei materiali
- Condizioni iniziali/al contorno assegnate
- Correttezza della procedura di simulazione del processo fisico (modello concettuale)

## Slide 5
Il Metodo delle Differenze Finite (FDM)
Il metodo delle differenze finite (FDM) è uno dei metodi numerici disponibili per l’integrazione delle equazioni differenziali che governano il comportamento dei sistemi continui.
Il dominio di calcolo è discretizzato in un numero finito di elementi e le equazioni differenziali di campo sono convertite in equazioni algebriche lineari, nelle quali le derivate sono trasformate in differenze finite, da risolvere con le usuali tecniche algebriche.
Anche l’intervallo di tempo è discretizzato in un numero finito di intervalli temporali di calcolo di piccole dimensioni.
h = dimensione degli elementi

## Slide 6
Schema di integrazione
Le equazioni della dinamica sono utilizzate per calcolare velocità e spostamenti nei nodi (a partire da forze e tensioni)
Attraverso le leggi costitutive, si calcolano gli incrementi di tensione prodotti dagli incrementi delle deformazioni
F


v, d
Ogni intervallo di calcolo corrisponde ad un loop completo dello schema per ogni singolo elemento
Necessità di timesteps molto piccoli!

## Slide 7
Schema di lavoro per un’analisi numerica

## Slide 8: Bibliografia e sitografia
Duncan J.M. (1996). State of the art: limit equilibrium and finite-element analysis of slopes. J. Geotech. Engng. ASCE 122, No. 7, 577-596.
Griffiths D. V. & Lane P. A. (1999). Slope stability analysis by finite elements. Géotechnique, 49, No. 3, pp. 387-403.
Itasca CG (2025). FLAC3D user’s manual.
Morgenstern N.R. (1995). The role of analysis in the evaluation of slope stability. Landslides, Bell (ed.), Balkema, Rotterdam, ISBN 905410032X.

## Slide 9: Disclaimer
L’Autore/gli Autori è/sono pienamente responsabile/i di tutti i contenuti inseriti nella presentazione. I contenuti di questa presentazione (testo, grafica, immagini e altri materiali) non violano i diritti di terzi e sono nella piena e libera disponibilità, avendo acquisito da ogni eventuale terzo avente diritto su di essi espressa autorizzazione alla pubblicazione; pertanto saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse al progetto GeoSciences IR.

## Slide 10
PNRR "GeoSciences IR" - Missione 4 “Istruzione e Ricerca” - Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” -
Linea di investimento 3.1 “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione”
Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU CUP: I53C22000800006